## Slide 1: PUSKÁS TIVADAR EGYETEM HÁLÓZATA
Készítette: Basa Martin, Vér Bence

## Slide 2: A projekt leírása
Feladatunk: Egy egyetemi hálózat tervezése, és kivitelezése

## Slide 3: Specifikációk
Core
  Catalyst 8500-12X4QC
  Catalyst FirePower 3105
Distribution
  Catalyst 9404R
  Catalyst CW9800L
Access
  Catalyst 9200L-24P-4X-M
  Catalyst 9130AXI-E
Közegek
  Cat 6a (Access)
  OM4 optika (Distribution-Distribution-Core)
UPS
  APC Smart-UPS Ultra On-Line 10KVA/10KW

## Slide 4: Szerverek
Mindkét szerver egy Dell PowerEdge R770
Kliensek Windows-t futtatnak
Kezelhetőségért egy Windows Server 2022 DC-t konfiguráltunk
Ez a szerver felelős:
  Címkönyvtárazásért (Active Directory)
  SMB megosztásokért
  PXE bootolásért (WDS)
  Elsődleges DHCP-ért
  DNS-ért

## Slide 5: Szerverek
Ubuntu Server 24.04 LTS
Ez a szerver felelős:
  Egyetemi weboldal hosztolásáért
    K8S load-balancingért és automatikus skálázásért
  Másodlagos DHCP szerver, ha működésképtelenné válna a Windows Server-t futtató szerver
  SMB megosztásért
    Windows Server biztonsági mentéséért

## Slide 6: Topológia | Általánosságok
Hub-and-Spoke topológia
Karonként: HBONE által biztosított 10Gbps sötétszál, WLC
Moduláris distribution switchek, amelyek nagyobb épületekben is helyt állnak
Wi-Fi 6 AP-k megbízható hozzáférésért
Költségvetésben extra eszközök beleszámítva hotswap érdekében

## Slide 7: Topológia | Gazdasági kar
OSPF area 30
Wi-Fi-centrikus
  Előadó terem AP-kkal van kiszolgálva
Előadóépület
  1 distribution switch
Portbiztonság
DHCP+ARP snooping

## Slide 8: Topológia | Műszaki kar
Tesztüzem kar
Dual-stack támogatás
  OSPF routing
  EIGRPv6 routing
Rapid PVST
Portbiztonság
DHCP+ARP snooping

## Slide 9: Topológia | Informatikai kar
Karon belüli redundancia
  HSRP
Aggregáció distribution switchek közt
Izolált GH
  Csak az internetet és szervert érhetik el
QoS tanároknak
Portbiztonság
DHCP+ARP snooping

## Slide 10: Topológia | Core
Hálózat edge, HBONE uplink
ASA a kívülről érkező nem kívánatos forgalmak tiltására
Core router: Catalyst 8500 szériájú switch
OSPF routing
PAT belső hostokra
Statikus NAT a két szerverre
VPN a belső hálózat erőforrásainak elérése végett

## Slide 11: Címtartományok
Egy 172.16.0.0/12 subnetből:
  172.16.0.0/23 subnetek diákoknak
  172.16.10.0/24 subnetek vendégeknek
  172.16.15.0/26 subnet GH-nak (csak Informatika karon)
  172.16.16.0/26 subnetek menedzsmentnek
  172.16.17.128/27 subnetek tanároknak

## Slide 12: Fejlesztési lehetőségek
HSRP kibővítése a többi karra
Jelenleg egyszerű hub-and-spoke topológia -> Core router elérhetetlen -> Hálózat lebénul
Redundancia biztosítása Core és karok köré
Dual-WAN biztosítása az internet kiesés minimalizálása végett
Routereket kicserélni tűzfalakra Core-ban, ezzel leegyszerűsítve a topológiát

## Slide 13: Kérdések?

## Slide 14: Köszönjük a figyelmet!